201201

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

Общие сведения о Покровском сельском поселении	8

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

2.1.	ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Покровского СП и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	9

2.1.2.	Описание территорий Покровского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	12

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	15

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	16

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	16

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Покровского СП, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	17

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	17

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	17

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения	17

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	17

2.2.1.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Покровского сельского поселения	19

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	20

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	20

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	20

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	20

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	21

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	25

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	26

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Центрального СП на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	26

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	27

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	27

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	27

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	27

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	28

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	29

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	29

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	29

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	29

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	31

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения	31

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	31

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	32

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения	32

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонап. башен	32

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	32

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	32

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	..33

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	33

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	34

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	35

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	35

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Покровского СП и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	35

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	35

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	35

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	35

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	35

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	35

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	36

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	36

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	36

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	36

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	36

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	37

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	37

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	37

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	37

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	37

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	37

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	37

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	37

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	37

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	38

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	39

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	39

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Центрального сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	39

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	39

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	39

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	39

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	39

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	39

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	40

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	40

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	40

4.1         	ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………….........41-46

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы водоснабжения Покровского сельского поселения Новопокровского муниципального района Краснодарского края являются:

- Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения;

- Генеральный план Покровского сельского поселения Новопокровского муниципального района Краснодарского края;

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Покровского сельского поселения  на 2015-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 01.10.2014 № 100

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2027 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Покровском сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о Покровском сельском поселении

Покровское сельское поселение расположено в северо-восточной части Краснодарского края  с восточной части граничит с  Белоглинским районом.

На территории Покровского сельского поселения расположено шесть населенных пунктов: поселок Новопокровский – административный центр сельского поселения и поселки Восход, Степной, Мирный, Животновод, Заречный

Численность населения на 01.07.2016– 2583 постоянных жителей.

Специализацией поселения является сельское хозяйство, которым занимаются индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Наиболее крупным представителем данной отрасли, выполняющим работы по производству сельскохозяйственной продукции на территории Покровского сельского поселения, является ИП Севостьянова О.А., ИП Новичихин В.В., ИП Датиев Д.Б., ИП Шведова О.Н., ИП Новичихин Д.М.,ИП Тучков С.А.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Покровского СП и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Покровского сельского поселения является  водоносный комплекс понтических отложений. Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется в пределах 150-300 м, погружаясь к югу. Воды напорные с пьезометрическими уровнями на отметках от 20 м и ниже и до 35 м выше устья скважин.

п. НОВОПОКРОВСКИЙ

Централизованное водоснабжение поселка Новопокровский осуществляется от двух подземных источников водоснабжения.

Первый подземный источник водоснабжения обеспечивает водой пос. Новопокровский. Подземный источник водоснабжения представлен одной  артезианской водозаборной скважиной       № 5382, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Второй подземный источник водоснабжения обеспечивает водой так же пос. Новопокровский. Подземный источник водоснабжения представлен артезианской водозаборной скважиной    № 2387, производительностью 16 м3/ч водонапорной башней объемом 25 м3.

Водопроводная сеть по территории населенного пункта закольцована, материал сети -  полиэтилен, сталь, асбестоцемент. Общая протяженность сетей 7550 м.

Из водопроводной сети происходит разбор воды на нужды следующих потребителей: школа, с/х предприятия, население и др.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Резервный запас воды на пожаротушение населенного пункта хранится в водонапорных башнях.

Отмечается износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

пос. Восход

Централизованное водоснабжение пос. Восход осуществляется от двух  подземного источника водоснабжения и обеспечивает водой пос. Восход.

Первый подземный источник водоснабжения представлен одной артезианской водозаборной скважиной № 6698, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Второй  подземный источник водоснабжения представлен одной артезианской водозаборной скважиной № 5809, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Водопроводная сеть по территории населенного пункта закольцована, материал сети -  полиэтилен, сталь, асбестоцемент. Общая протяженность сетей 9300м.

Из водопроводной сети происходит разбор воды на нужды следующих потребителей:  население, с/х предприятия.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Резервный запас воды на пожаротушение населенного пункта хранится в водонапорных башнях.

Отмечается износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

пос. Степной

Централизованное водоснабжение пос. Степной осуществляется от одного подземного источника водоснабжения и обеспечивает водой пос. Степной. Подземный источник водоснабжения представлен одной артезианской водозаборной скважиной № 5394, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Водопроводная сеть по территории населенного пункта закольцована, материал сети -  полиэтилен, асбестоцемент. Общая протяженность сетей  2630м.

Из водопроводной сети происходит разбор воды на нужды следующих потребителей: с/х предприятия и  население.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Резервный запас воды на пожаротушение населенного пункта хранится в водонапорных башнях.

Отмечается износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

пос. Мирный

Централизованное водоснабжение пос. Мирный осуществляется от одного подземного источника водоснабжения и обеспечивает водой пос. Мирный. Подземный источник водоснабжения представлен одной артезианской водозаборной скважиной № 5867, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Водопроводная сеть по территории населенного пункта закольцована, материал сети -  полиэтилен, асбестоцемент. Общая протяженность сетей 5170 м.

Из водопроводной сети происходит разбор воды на нужды следующих потребителей:  население.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Резервный запас воды на пожаротушение населенного пункта хранится в водонапорных башнях.

Отмечается износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

п. Животновод

Централизованное водоснабжение пос. Животновод осуществляется от одного подземного источника водоснабжения и обеспечивает водой пос. Животновод. Подземный источник водоснабжения представлен одной артезианской водозаборной скважиной № 5330, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Водопроводная сеть по территории населенного пункта закольцована, материал сети -  полиэтилен. Общая протяженность сетей 2600 м.

Из водопроводной сети происходит разбор воды на нужды следующих потребителей: с/х предприятия, население.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Резервный запас воды на пожаротушение населенного пункта хранится в водонапорных башнях.

Отмечается износ водозаборных сооружений.

пос. Заречный

Централизованное водоснабжение пос. Заречный  осуществляется от одного подземного источника водоснабжения и обеспечивает водой пос. Заречный. Подземный источник водоснабжения представлен одной артезианской водозаборной скважиной № 5380, производительностью 16 м3/ч и водонапорной башней, объемом 25 м3.

Водопроводная сеть по территории населенного пункта закольцована, материал сети -  полиэтилен, сталь. Общая протяженность сетей 2336м.

Из водопроводной сети происходит разбор воды на нужды следующих потребителей:   с/х предприятия, население.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Резервный запас воды на пожаротушение населенного пункта хранится в водонапорных башнях.

Отмечается износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

На территории Покровского сельского поселения можно выделить одну эксплуатационную зону – зону обслуживания МУ «Импульс»

## Описание территорий Покровского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Системами централизованного водоснабжения охвачены все шесть населенных пунктов, расположенных на территории Покровского сельского поселения.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории Покровского сельского поселения действует  6 систем централизованного водоснабжения:

- пос. Новопокровский. Из 2 артезианских скважин вода, через 2 водонапорные башни, подается в водопроводную сеть пос. Новопокровский, протяженностью 7550 м;

- пос.Восход. Из 2 артезианских скважин вода через  2 водонапорные башни подается в водопроводную сеть пос. Восход, протяженностью  9300м;

- пос. Степной. Из артезианской скважины вода через водонапорную башню подается в водопроводную сеть пос. Степной, протяженностью 2630 м;

- пос. Мирный. Из артезианской скважины вода через водонапорную башню подается в водопроводную сеть пос. Мирный, протяженностью 5170 м;

- пос. Животновод. Из  артезианской скважины вода через   водонапорную башню подается в водопроводную сеть пос. Животновод, протяженностью 2600 м;

- пос. Заречный. Из артезианской скважины вода через водонапорную башню подается в водопроводную сеть пос. Заречный, протяженностью 2760 м;

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время на территории Покровского сельского поселения действует восемь  водозаборных узлов (ВЗУ) муниципальной принадлежности, эксплуатируемыми МУ «Импульс».

Характеристики артезианских скважин, используемых в качестве источников систем централизованного водоснабжения, представлены в таблице 1.

Характеристика насосного оборудования ВЗУ представлена в таблице 2.

Таблица 1

| № п/п | № скважины | Местоположение скважины | Глубина, м | Год бурения | Мощность, м3/ч | Наличие приборов учета воды | Наличие ЗСО | Собственник | Эксплуатирующая организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5382 | поселок Новопокровский | 90 | 1977 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 2 | 2387 | поселок Новопокровский | 120 | 1965 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 3 | 6698 | поселок Восход | 100 | 1984 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 4 | 5809 | поселок Восход | 90 | 1978 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 5 | 5394 | поселок Степной | 95 | 1977 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 6 | 5867 | поселок Мирный | 120 | 1970 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 7 | 5330 | поселок Животновод | 80 | 1976 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |
| 8 | 5380 | поселок Заречный | 80 | 1977 | 16 | есть | есть | Администрация Покровского сельского поселения | МУ «Импульс» | водонапорная башня (V = 25 м3) |

Таблица 2

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | частота, об/мин | наличие преобразователя частоты | время работы, ч/год | износ, % |  |
| 1 | Арт. скв. № 5382 пос.Новопокровский | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/д | н/д | 6752 | 100% |  |
| 2 | Арт. скв. № 2387 п.Новопокровский | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | н/д | н/д | 1095 | 100% |  |
| 3 | Арт.скв. № 6698 пос. Восход | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/д | н/д | 1387 | 65% |  |
| 4 | Арт.скв. № 5809, пос.Восход | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/д | н/д | 4672 | 100% |  |
| 5 | Арт.скв. № 5394 пос.Степной | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/д | н/д | 1642 | 100% |  |
| 6 | Арт.скв. № 5867 пос.Мирный | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | н/д | н/д | 4380 | 100% |  |
| 7 | Арт.скв. № 5330 пос.Животновод | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/д | н/д | 2007 | 100% |  |
| 8 | Арт.скв. № 5380 пос.Заречный | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | н/д | н/д | 2190 | 100% |  |
| н/д нет данных |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Информация о существующих источниках водоснабжения, наличии водоподготовительных установок приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод |
| --- | --- | --- |
| Арт. скв. № 5382 пос.Новопокровский | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт. скв. № 2387 п.Новопокровский | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт.скв. № 6698 пос. Восход | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт.скв. № 5809, пос.Восход | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт.скв. № 5394 пос.Степной | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт.скв. № 5867 пос.Мирный | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт.скв. № 5330 пос.Животновод | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Арт.скв. № 5380 пос.Заречный | отсутствует | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Обеззараживание питьевой воды и дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, башен Рожновского, водопроводной сети) при их эксплуатации осуществляется как для профилактических целей (после периодической чистки и ремонтных работ), так и по эпидемическим показаниям (при получении нестандартных результатов микробиологических исследований) осуществляется раствором хлорной извести с концентрацией активного хлора 75-100 мг/л.

Башни Рожновского дезинфицируются объемным методом, наполняя их раствором хлорной извести с концентрацией активного хлора 75-100 мг/л. После контакта 5-6 часов раствор хлора удаляется, а башни промывают чистой водой до содержания в промывной воде 0,3-0,5 мг/л свободного остаточного хлора или 0,8-1,2 мг/л связанного остаточного хлора.

Дезинфекция водопроводных сетей проводится также хлорной известью с концентрацией 75-100 мг/л, путем заполнения труб этим раствором. Контакт длится 6 часов. По окончании дезинфекции хлорную воду сливают, а сеть промывают чистой водопроводной водой. Содержание остаточного хлора в воде 0,3-0,5 мг/л свободного или 0,8-1,2 мг/л связанного. В конце промывки сетей отбираются пробы для контрольного бактериологического анализа. Результаты работ по дезинфекции и промывке водопроводных сооружений и сети оформляются актом, в котором указывается дозировка активного хлора, продолжительность хлорирования (контакта), данные контрольных анализов воды.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Покровского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Для создания запаса и подпора воды установлены водонапорные башни в  пос. Новопокровский – 2  и поселке  Восход– 2 , поселках Степной - 1, Мирный - 1, Животновод - 1, Заречный– 1.

Сведения об удельном расходе электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды МУ «Импульс» сведены в таблицу 4.

Таблица 4

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, тыс. кВт | Поднято воды, тыс. м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скв. № 5382 пос.Новопокровский | 236,6 | 295,5 | 0,81 |
| Арт. скв. № 2387 п.Новопокровский |  |  |  |
| Арт.скв. № 6698 пос. Восход |  |  |  |
| Арт.скв. № 5809, пос.Восход |  |  |  |
| Арт.скв. № 5394 пос.Степной |  |  |  |
| Арт.скв. № 5867 пос.Мирный |  |  |  |
| Арт.скв. № 5330 пос.Животновод |  |  |  |
| Арт.скв. № 5380 пос.Заречный |  |  |  |

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В хозяйственном ведении МУ  «Импульс» находится шесть водопроводов (все закольцованы) общей протяженностью 30,01 км. Общие сведения о водопроводных сетях представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Диаметр водопровода ,мм | 50 | 63 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность ,м | 980 | 1540 | 17010 | 9250 | 1230 |
| Количество задвижек ,шт | 3 | 2 | 22 | 8 | 3 |
| Общая протяженность сетей ,м | 30010 |
| Общее количество задвижек, шт. | 38 |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Покровского СП, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- значительный износ источников водоснабжения, что обусловливает  загрязнение водопроводной воды

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды.

- значительный износ трубопроводов водоснабжения;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории поселения не осуществляется.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территории Покровского сельского поселения не относится к районам распространения вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты систем централизованного водоснабжения муниципальной принадлежности находятся в хозяйственном ведении МУ «Импульс»  (пос. Новопокровский, пос.Восход, пос.Степной, пос.Мирный, пос.Животновод, пос.Заречный).

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Покровского сельского поселения на период до 2026 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения Покровского сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Покровского СП;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей за 2015 год представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Группа | Целевые показатели за 2015 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 10,1 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 70 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |
|  | население | 90 |
|  | промышленные объекты | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 90 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды питьевого качества при ее передаче и отпуске потребителям, в % к ее отпуску в сеть | 44 |
|  | 2. Потери воды, м3/км в год | 3775 |
|  | 3. Доля объема отпущенной потребителям воды, расчеты за которую осуществляются с помощью расчетных приборов учета воды у конечных потребителей | 90 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельный расход электроэнергии на приготовление и полезный отпуск потребителям 1 м3 воды питьевого качества, кВтч/м3 | 0,81 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Покровского сельского поселения

Генеральным планом Покровского сельского поселения Новопокровского муниципального района Краснодарского края предусмотрены изменения в централизованной системе водоснабжения. Для обеспечения водой населенных пунктов Покровского сельского поселения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны каждого населенного пункта (пос. Новопокровский, пос. Восход, пос. Степной, пос. Мирный, пос. Животновод, пос. Заречный) расчетной производительности в составе:

- резервуаров хозяйственно-питьевого-противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- арт. скважин;

- трансфоматорной;

- станции водоподготовки;

- объединенного хоз.питьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть) со строительством комплексов водозаборных сооружений и водопроводных сетей:

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации холодной воды МУ  «Импульс» представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Статья расхода | 2015 | План 2016 |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс.м3 | 259,6 | 259,6 |
| Объем отпуска воды в сеть, тыс.м3 | 259,6 | 259,6 |
| Объем потерь воды, тыс.м3 | 113,3 | 72,7 |
| Объем потерь воды, % | 44 | 28 |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс.м3 | 146,3 | 186,9 |
| Объем реализации,тыс.м3 в т.ч.: | 146,3 | 186,9 |
| - Населению, тыс.м3 | 96,5 | 143,8 |
| - бюджетные организации, тыс.м3 | 5,4 | 7,5 |
| - прочие потребители, тыс.м3 | 46,3 | 35,6 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Информация о структуре баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, м3/сутки | годовой, м3/год |
| 1 | пос. Новопокровский | 359,1 | 131071 |
| 2 | пос. Восход | 276,0 | 100740 |
| 3 | пос. Степной | 33,3 | 12154 |
| 4 | пос. Мирный | 122,5 | 44712 |
| 5 | пос. Животновод | 48,4 | 17666 |
| 6 | пос. Заречный | 51,0 | 18615 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей МУ «Импульс» представлена в таблце7 .

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Покровском сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, установленные  Приказом Региональной Энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов  Краснодарского края от 19 декабря 2014г. № 3/2014-нп « О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной

энергетической комиссии –

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 19 декабря 2014 года № 3/2014-нп

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.4

к приказу региональной

энергетической комиссии –

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и

водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности

установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих(квартирных) приборов учета холодной и горячей воды

| п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб.метр в месяц на 1человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабже- нию | по холодному водоснабже- нию | по водоотведе- нию |
| с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,915 | 4,444 | 7,359 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 7,249 | 7,249 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 6,193 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 4,169 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,156 | - |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 3,180 | 4,848 | 8,028 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 7,908 | 7,908 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 6,408 | 6,408 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 6,759 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 4,548 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,352 | - |
| с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 3,710 | 5,656 | 9,366 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 9,226 | 9,226 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 7,476 | 7,476 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 7,882 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 5,306 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,744 | - |
| с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 3,975 | 6,060 | 10,035 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 9,885 | 9,885 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 8,010 | 8,010 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 8,445 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 5,685 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,940 | - |
| с 2017 года |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,240 | 6,464 | 10,704 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 10,544 | 10,544 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 8,544 | 8,544 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 9,008 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 6,064 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 3,136 | - |

Жилой фонд Покровского  сельского поселения состоит из

многоквартирных домов и частных домовладений. Кроме того, не все

потребители оснащены приборами учета воды. По этой причине достоверный

приборный мониторинг фактического водопотребления населения произвести не

возможно.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Показатель | Ед.изм | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Количество проживающих, чел. | чел. | 2583 |
| Общее количество реализованной воды по населению | тыс.м3 | 96,5 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 102,3 |
|  | м3/мес | 3,07 |

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время охват абонентов приборами учета потребленной воды составляет: население – 90%, объекты социально-культурного и бытового назначения – 90%, прочие организации – 87%.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность установленного оборудования, м3/сут | Фактическая среднесуточная (за год) производительность существующих сооружений, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут (при работе 24 ч/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Новопокровский: |
| 1.1 | Арт. Скважина №5382 | 16×24ч | 32×24ч | 359,1 | 600,9 |
|  | Арт. Скважина №2387 | 16×24ч |  |  |  |
| 2 | пос. Восход: |
| 2.1 | Арт. Скважина №56698 | 16×24ч | 32х24 | 276,0 | 348,0 |
|  | Арт. Скважина №5809 | 16х24ч |  |  |  |
| 3 | пос. Степной |
| 3.1 | Арт. Скважина №5394 | 16×24ч | 33,3 | 206,7 |
| 4 | пос. Мирный |
| 4.1 | Арт. Скважина №5867 | 16×24ч | 122,5 | 237,5 |
| 5 | пос. Животновод |
| 5.1 | Арт. Скважина №5330 | 16×24ч | 48,4 | 191,6 |
| 6 | пос. Заречный |
| 6.1 | Арт. Скважина № 5380 | 16×24ч | 51,0 | 189,0 |

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Покровского СП на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактическое потребление воды за 2015 год составило 146,3 тыс. м3/год, в

средние сутки 400,8 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 440,8 м3/сут.

К 2026 году ожидаемое водопотребление не изменится и составит в средние

сутки 537,5 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 440,88 м3/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, и сходя из

формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СниП 2.04.02-84), где Ксут.max = 1,1

составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 400,8 = 440,88 м3/сут.

Полив насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоемов.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Покровского  сельского поселения централизованное

горячее водоснабжение отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки

индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и

экономически не выгодно.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2015 год составило 146,3 тыс. м3/год, в

средние сутки 400,8 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 440,8 м3/сут.

К 2026 году ожидаемое водопотребление не изменится и составит в средние

сутки 537,5 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 440,88 м3/сут.

## 2.3.10.Описание территориальной структуры потребления  воды.

Фактическое потребление воды за 2015 год составило 146,3 тыс. м3/год, в

средние сутки 400,8 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 440,8 м3/сут.

Предоставить структуру территориального баланса подачи воды по зонам

действия водопроводных сооружений не представляется возможным в связи с отсутствием данных, таблица 10.

Таблица 10

| № п/ п | Наименование | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | значение среднесуточного объема потребляемой воды,2015г.,м3/сут | в сутки максимального водопотребления, м3/сут | годовой, тыс.м3/год |
| 1. | Покровское сельское поселение | 400,8 | 440,8 | 146,3 |

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по

типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о

перспективном потреблении воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам

абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о

перспективном потреблении воды абонентами представлен в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды план 2016 г., тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 114,1 |
| 2 | Бюджетные организации | 5,4 |
| 3 | Прочие потребители | 26,8 |
| ИТОГО | 146,3 |

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее

транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2015 году фактические потери воды при транспортировке составили 113,3

тыс. куб.м., что составляет 44% от суммарного водопотребления. Сведения о

планируемых потерях воды отсутствуют.

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

– баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды

по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс

реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2015-2026 гг.

представлен в таблице 12.

Таблица 12.

| № | Статья расхода | 2015 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 259,6 | 259,6 |
| 2 | Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3 | 259,6 | 259,6 |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 113,3 | 72,7 |
| 4 | Объем потерь воды, % | 44 | 28 |
| 5 | Отпущено воды всем потребителям,тыс. м3 | 146,3 | 186,9 |

Предоставить территориальный перспективный водный баланс подачи воды

на конец 2026 года не представляется возможным в связи с отсутствием данных,  таблица 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Среднесуточный объем потребляемой воды,м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2026г. |
| 1 | Покровское сельское поселение | 400,8 | 469,6 |

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 14.

Таблица 14.

| Потребитель | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2015г. | 2026г. |
| Население | 114,1 | 143,8 |
| Бюджетные организации | 5,4 | 7,5 |
| Прочие | 26,8 | 35,6 |
| Всего | 146,3 | 186,9 |

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и

величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых

объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных

сооружений представлены в таблице 15.

Таблица 15.

| № п/п | Населенный пункт | Установленн ая производите льность существ. Сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Необходим ая мощность водоисточ ника на расчетный срок 2026 год, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производстве нной мощности, 2015 2026 г. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г | 2026г |  |  |
| 1 | Покровское сельское поселение | 2664 | 890,3 | 890,3 | 890,3 | +1773,7 |
| 2 | пос. Новопокровский | 960 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | +600,9 |
| 3 | пос.Восход | 624,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | +348,0 |
| 4 | пос.Степной | 240 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | +206,7 |
| 5 | пос.Мирный | 360 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | +237,5 |
| 6 | пос.Животновод | 240 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | +191,6 |
| 7 | пос.Заречный | 240 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | +189,0 |

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом

гарантирующей организации.

В Покровском сельском поселении одна организация наделена статусом

гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения -

МУ «Импульс»

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

2017 год.

Реконструкция аварийного участка  водопровода Ду 150 мм и протяженностью 560 м. от ул.Южная  до базы КФХ Тучков в пос.Мирный  с заменой асбестоцементных  труб на полиэтиленовые Ду 63.

Сметная стоимость работ без НДС составила 164,0 тыс.руб.

2018 год.

1. Реконструкция аварийного участка  водопровода Ду 50 мм и протяженностью 330 м. от ул. Советская  до ул. Новая в поселке Степной с заменой стальных  труб на полиэтиленовые Ду 63.

Сметная стоимость работ без НДС составила 73,3 тыс.руб.

2.Реконструкция аварийного участка  водопровода Ду 100 мм и протяженностью  255  м. от водовода Ду 150 мм до границы раздела балансовой принадлежности с ОАО «Восход»  с заменой  стальных   труб на полиэтиленовые Ду 63

Сметная стоимость работ без НДС составила 74,7 тыс.руб.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 148,0 тыс.руб.

2019 год.

1.Реконструкция водопроводной сети в пос. Мирный, с заменой металлической трубы 114х4, протяженностью 6,5 м с устройством смотровых колодцев количестве 6 штук  и установкой запорной арматуры.

Сметная стоимость работ без НДС составила 78,6 тыс.руб.

2.Реконструкция водопроводной сети в пос.Мирный по ул.Южная от домовладения №1 до домовладения №15 с заменой асбестоцементных труб диаметр 100мм на полиэтиленовые диаметр 75мм.протяженностью 45м.

Сметная стоимость работ без НДС составила 137,0 тыс.руб.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 215,6 тыс.руб.

2020 год.

1.Реконструкция водопроводной сети в пос.Восход, замена металлической трубы 114х4,0, протяженностью 10,4 м с устройством смотровых колодцев 12 шт. и установкой запорной арматуры.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 153,4 тыс.руб.

2021год

1. Реконструкция водопровода от артезианской скважины №5330 пос.Животновод  до производственной базы КФХ Кондратьев с заменой асбестоцементных труб диаметр 150мм на ПЭ-75., протяженностью 210 м.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 309,4 тыс.руб.

2022год

1.Ремонт (реконструкция)артезианской скважины №6698 в пос.Животновод.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 1700,0 тыс.руб.

2023год

1. Реконструкция существующей  водопроводной сети по ул.Широкая в пос.Заречный, протяженностью 950м с заменой асбестоцементных труб диаметр 100мм на ПЭ63. от артезианской скважины №5330 пос.Животновод  до производственной базы КФХ Кондратьев с заменой асбестоцементных труб диаметр 150мм на ПЭ-75.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 254,0 тыс.руб.

2024год

1. Ремонт (реконструкция)  артезианской скважины №5330 в пос.Животновод.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 1850,0 тыс.руб.

2025год

1. Реконструкция существующей водопроводной сети в пос. Новопокровский по ул. Почтовая с заменой асбестоцементных труб диаметр 100мм  и металлических труб диаметр 76мм на ПЭ- 75.протяженностью 120м.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 103,0 тыс.руб.

2026год

1 Ремонт (реконструкция)  артезианской скважины №5867  в пос.Мирный.

Итого годовая сметная стоимость работ без НДС составила 2000,0 тыс.руб.

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой

воды установленного качества

Перечень основных мероприятий по обеспечению подачи абонентам

определенного объема питьевой воды установленного качества представлен в

пункте 2.4.1

2.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения

на территориях, где оно отсутствует

Не предусматривается.

2.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

населенного пункта

Не предусматривается.

2.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Посредством реконструкции и ремонта водопроводных сетей в Покровском сельском поселении.

2.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение

соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства

Российской Федерации

Вода из всех скважин находящихся на территории Покровского сельского

поселения соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

-  Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водо-

забора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах

водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей.

- Разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и во-

допроводных сооружений.

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На территории Покровского сельского поселения планируется реконструкция  2,487 км

водопроводов. Стоимость 1 км ремонт водопровода составляет 541,62 тыс.руб.

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций

осуществляющих водоснабжение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления

режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих

водоснабжение не планируется.

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за

потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ)

для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ

по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно

закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и

существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и

(или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов

(Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго

России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Покровском  сельском поселении зарегистрировано

861 абонентов  потребления воды. Приборы учета есть у 567 абонентов. На конец

расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими

приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на

водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным

участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды,

отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

(трасс) по территории Покровского сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Покровского сельского поселения в

электронном  варианте прилагается. Место расположения  объектов систем

водоснабжения нанесены на карте. Прокладка новых водопроводных сетей не

планируется.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций,

резервуаров, водонапорных башен

Мощности существующих насосных станций достаточно для обеспечения

потребителей нужным объемом хозяйственно-питьевой воды. На расчетный срок

не планируется строительство водозаборов и насосных станций.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов

централизованных систем водоснабжения

В 2016-26 гг. планируется ремонт (реконструкция) артезианских скважин  на территории Покровского сельского поселения.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Покровского сельского поселения в электронном виде

прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены на

карте.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при

сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в

водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее реконструкция, не

предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне реконструкции

отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая

вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на

рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и

подземных вод будет наблюдаться только в период реконструкции, носить

временный характер и не окажет существенного влияния на состояние

окружающей среды.

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по

снабжению и хранению химических реагентов, используемых в

водоподготовке (хлор и др.)

Очистные сооружения на территории Покровском сельского поселения

отсутствуют.

2.6. ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения с оценкой объемов

капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения представлены в пункте  2.4.1

2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 16.

Таблица 16.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год | Планируемые целевые показатели2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | отсутствуют | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | отсутствуют | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 10,1 | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,2 | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, (в процентах)% | 70 | 58% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | отсутствуют | 0,5% |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов),%: |
|  | население | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 90 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 89 | 94 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 3775 | 2422 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | на водо- подготовку – 0 | на водо- подготовку – 0 |
|  |  | на подачу – 0,81 | на подачу – 0,75 |

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Покровского сельского поселения не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Покровского СП и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения в населенных пунктах пос. Новопокровский, пос. Восход, пос. Степной, пос. Мирный, пос. Животновод, пос. Заречный, Покровского сельского поселения отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Покровского сельского поселения систем централизованного водоотведения не имеется. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения на территории Покровского СП отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории Покровского СП отсутствуют.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения в Покровском сельском поселении отсутствуют.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Покровского сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения.

## ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Технические и технологические проблемы систем водоотведения Покровское СП:

- отсутствие канализационных очистных сооружений.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Системы централизованного водоотведения на территории Покровского СП отсутствуют.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, на территории Покровского сельского поселения отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Покровском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Системы централизованного водоотведения на территории Покровского сельского поселения отсутствуют.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

.В Покровском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В Покровском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Системы централизованного водоотведения на территории Покровского СП отсутствуют.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В Покровском сельском поселении централизованная система водоотведения и очистные сооружения отсутствуют.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время объекты систем централизованного водоотведения на территории          Покровского сельского поселения отсутствуют.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время объекты систем централизованного водоотведения на территории          Покровского  сельского поселения отсутствуют.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем

повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг

водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы

водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения

потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых

объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и

мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения

являются:

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям

развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и

их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В Покровском  сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.        Мероприятия не предусматриваются.

3.5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоотведения

3.5.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации

возможности перераспределения потоков сточных вод между

технологическими зонами сооружений водоотведения

В Покровском сельском поселении централизованная система

водоотведения отсутствует. Мероприятия не предусматриваются.

3.5.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях

Покровского сельского поселения, где оно отсутствует

В Покровском сельском поселении централизованная система

водоотведения отсутствует.

3.5.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных

сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматривается.

3.5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной

системы водоотведения

В Покровском сельском поселении централизованная система

водоотведения и очистные сооружения отсутствуют.

3.5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на

объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Мероприятия не предусматриваются.

3.5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

(трасс) по территории Покровского сельского поселения, расположения

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их

обоснование

В Покровском сельском поселении централизованная система водоотведения и очистные сооружения отсутствуют.

3.5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

централизованной системы водоотведения

В Покровском сельском поселении централизованная система

водоотведения отсутствует.

3.5.8. Границы планируемых зон размещения объектов

централизованной системы водоотведения

В Покровском сельском поселении централизованная система

водоотведения отсутствует.

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на

водозаборные площади

Мероприятия не предусматриваются.

3.6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей

среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод

приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая

их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные

обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от

1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила

стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации

любого предприятия по переработке сточных вод.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод

поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или

слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в

песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует

руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными

водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от

загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно

допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами

природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации

загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая

концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в

очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может

применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с

коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сути уровнем грунтовых вод не

менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до

шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным

горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде

колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения

используемого объема накопителя. Глубина заложения днища накопителя от

поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков

ассенизационной машиной.

3.7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы

водоотведения

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные

вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Покровском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний,

вызываемых выбросами неочищенной воды;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг

населению.

3.8. Целевые показатели развития централизованной системы

Водоотведения

В Покровском сельском поселении централизованная система

водоотведения отсутствует.

## 3.9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории Покровского сельского поселения не выявлено.

4.1. Приложение 1: Графическая часть.

# Text boxes

Утверждаю: Администрация

Покровского сельского поселения

Глава _________В.В.Сидоров

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2026 гг.

2016г.